## Slide 1
OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE ANÁLISIS ESPACIAL PARA LA PLANIFICACIÓN RURAL AGROPECUARIA

## Slide 2
CONTENIDO
Zonificación de Aptitud: marco conceptual
Optimización de Geoprocesos
Aplicaciones (Zonificación de Piña)
  Exclusiones y condicionantes legales para actividades agrícolas, pecuarias y forestales
  Componente Físico
  Componente Socioecosistémico
  Componente Socioeconómico
  Integración de Componentes
  Formalización de la Propiedad Rural
  Generación de grupos de polígonos
  Presentación de Resultados

## Slide 3
Orientar la política de gestión del territorio para usos agropecuarios. Para ello la UPRA planificará, producirá lineamientos, indicadores y criterios técnicos para la toma de decisiones sobre el ordenamiento social a la propiedad de la tierra rural, el uso eficiente del suelo para fines agropecuarios, la adecuación de tierras, el mercado de tierras rurales y el seguimiento y evaluación de las políticas públicas.
Objeto de la UPRA
Decreto Ley 4145 de 2011

## Slide 4
Numeral 9: “Formular y adoptar los planes de ordenamiento territorial, reglamentando de manera específica los usos del suelo en las áreas urbanas, de expansión y rurales, de acuerdo con las leyes… y teniendo en cuenta los instrumentos definidos por la UPRA para el ordenamiento y el uso EFICIENTE del suelo rural...”
Estatuto Municipal, Ley 1551 de 2012, Articulo 3. Funciones de los municipios:
Función vinculante con Planes de Ordenamiento Territorial
Decreto Ley 4145 de 2011
3. Definir criterios y diseñar instrumentos para el ordenamiento del suelo rural APTO para el desarrollo agropecuario, que sirvan de base para la definición de políticas a ser consideradas por las entidades territoriales en los planes de Ordenamiento territorial.

## Slide 5
Objetivos
Aumentar la oferta agropecuaria para garantizar la seguridad alimentaria en el país.
Incrementar el área y los rendimientos destinados a la producción y el fomento de las exportaciones agropecuarias y agroindustriales.
Impulsar el desarrollo de los negocios agropecuarios para mejorar los ingresos de los productores.
Fortalecer el desarrollo tecnológico y los servicios en el sector agropecuario.

## Slide 6
Zonificación de aptitud MARCO CONCEPTUAL
TIPO DE UTILIZACION DE LA TIERRA
Cadenas productivas

## Slide 7
DEFINICIÓN DE CRITERIOS
Y VARIABLES TÉCNICAS
DEFINICIÓN TUT
Priorización del uso por evaluar dados los requerimientos de los componentes:
Físico
Socioecosistémico
Socioeconómico
LÍNEA BASE
Contexto general del cultivo
Requerimientos del cultivo
Contexto sectorial
Descripción de la cadena
Antecedentes de zonificaciones
Marco normativo
Marco político
EXCLUSIONES LEGALES Y CONDICIONANTES
Zonas donde por mandato legal no se permite el desarrollo de actividades agrícolas o estas se condicionan a estudios con mayor detalle
Análisis Multicriterio
Evaluación y ponderación
1
2
Criterios
Socioeconómicos
Criterios
Físicos
Criterios
Socioecosistémicos
3
DEFINICIÓN DE RANGOS DE APTITUD
Y EXCLUSIONES TÉCNICAS
GDB
proceso
datos
4
GESTIÓN DE INFORMACIÓN
5
+
Análisis Espacial Álgebra de mapas
SIG
GDB
proceso
datos
GESTIÓN DE INFORMACIÓN
MAPA DE ZONIFICACIÓN
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
7
Zonificación de aptitud MARCO METODOLÓGICO
VALIDACIÓN INTERNA
Y EXTERNA
6a
6a
6

## Slide 8
Clase |  | Definición de la zona
APTO | Alta | Las mejores condiciones desde el punto de vista físico, socioecosistémico y socioeconómico
 | Media | Limitaciones moderadas de tipo físico, socioecosistémico y/o socioeconómico
 | Baja | Fuertes limitaciones de tipo físico, socioecosistémico y/o socioeconómico, las cuales podrían adecuarse con grandes inversiones y/o el desarrollo de nuevas tecnologías.
No apto |  | Restricciones físicas y socioecosistémicas que imposibilitan el desarrollo de la actividad.
Restricción legal | Por mandato legal no se permite el desarrollo de la actividad productiva
Condicionante legal o técnico | Independientemente de la categoría de aptitud, requieren de un análisis complementario de tipo legal o técnico desde lo social, cultural y/o ambiental para el desarrollo de la actividad productiva
Zonificación de aptitud DEFINICIÓN DE RANGOS DE APTITUD
Y EXCLUSIONES TÉCNICAS

## Slide 9
Analisis exclusiones tecnicas criterios del componente fisico y socioecositemico; análisis multicrIterio desde los tres componentes
Físico
Socio
económico
Socio
ecosistémico
Superposicion Exclusiones y Condicionantes
Exclusiones legales
Condicionantes
Integración
Mapa de aptitud

## Slide 11
1
Evaluación de CRITERIOS (matriz multicriterio)
Actividades TRANSVERSALES
2
Mapas INTEGRADOS
3
Ponderación de CRITERIOS
Software PriEst
C. Físico
C. Socioeconómico
C. Socioecosistémico

## Slide 12
Condiciones climáticas
Capacidad laboreo
Condiciones enraizamiento
Riesgo fitosanitario
Disponibilidad
humedad
Disponibilidad nutrientes
Disponibilidad
oxigeno
Toxicidad suelos
Conservación de suelos
Integridad Ecológica
Cobertura de la Tierra
Amenazas por Incendios
Apropiación de agua
Apropiación de carbono
Bienestar económico
Factores productivos
Institucionalidad
Mercado laboral
Tamaño de la tierra
Seguridad
Indicadores económicos
Infraestructura y logística
Alta
Media
Baja
No Apto
COMPONENTE SOCIOECONÓMICO
COMPONENTE SOCIOECOSISTÉMICO
COMPONENTE FÍSICO

## Slide 13
Optimización de Geoprocesos
Expresiones de Consola
Permiten realizar tareas automatizadas de forma ágil sin crear modelos o add-ins
Cursores
Agilizan de forma considerable operaciones como el cálculo y consulta de atributos.
Procesamiento a 64 bits
Permite aprovechar toda la Memoria RAM disponible en el equipo.
Procesamiento en Paralelo
Permite ejecutar operaciones aprovechando mejor los múltiples procesadores.
Buenas prácticas
Permiten mejorar la calidad y la velocidad de procesamiento de los datos.
Procesamiento en memoria
Agiliza la velocidad de procesamiento al reducir los tiempo de escritura en disco
Add-ins
Permiten interactuar con los controles de Arcmap.

## Slide 14: Optimización de Geoprocesos: Buenas Prácticas
Buenas prácticas
Ajuste Inicial
Unificación de Sistemas de Coordenadas
Validación Topológica: Eliminar superposiciones
Eliminar representaciones y valores Z y M de las geometrías
Procesamiento
Evitar múltiples geometrías por registro. (Multipart to Single Part)
Simplificar polígonos grandes y complejos. (Dice)
Después de operaciones de superposición.
(Repair Geometry)
Almacenamiento
Al guardar las capas y rutas de salida deben ser cortas sin acentos, espacios y Ñ
Se recomienda fraccionar los modelos grandes y hacer respaldos de los mismos
Al trabajar con Variables se recomienda estandarizar nombres y emplear diccionarios de datos
Normal
Con Dice

## Slide 15: Optimización de Geoprocesos: Procesamiento a 64 bits
Procesamiento a 64 bits
Características:
  Hace uso de grandes cantidades de RAM.
  Puede ayudar a procesar datos grandes que, de lo contrario, no se podrían procesar.
  Se pueden usar más recursos del sistema.
Requisitos:
  Debe estar instalado el paquete Geoprocesamiento en segundo plano (64 bits).
  Debe estar habilitado.
Uso:
  En herramientas.
  En consola.
  En modelos.
http://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/analyze/executing-tools/64bit-background.htm

## Slide 16: Optimización de Geoprocesos: Procesamiento a 64 bits
Procesamiento a 64 bits
Pasos para Usar:
  Validar instalación.
  Habilitar.
  Usar.
http://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/analyze/executing-tools/64bit-background.htm
Herramientas
Modelo
Consola

## Slide 17: Optimización de Geoprocesos: Procesamiento a 64 bits
Procesamiento a 64 bits
http://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/analyze/executing-tools/64bit-background.htm
Conversión de metadatos
Administración de geodatabase
Cobertura
Creación de paquetes
Herramientas de gráficos.
Secuencia de comandos personalizada, o herramientas de función en las que el autor ha deshabilitado el procesamiento en segundo plano
Herramientas no admitidas:

## Slide 18: Optimización de Geoprocesos: Procesamiento en Paralelo
http://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/analyze/executing-tools/64bit-background.htm
Procesamiento en Paralelo
Características:
  Permite emplear los diferentes procesadores de un computador, ejecutando de forma paralela diferentes procedimientos.
  Permite realizar procesamientos que las herramientas tradicionales o de x64 no pueden realizar.
Requisitos:
  Tener múltiples procesadores.
Uso:
  Dividir la información original
  Procesar las secciones de forma independiente y paralela.
  Unificar el resultado (en caso de que se necesite).

## Slide 19: Optimización de Geoprocesos: Procesamiento en Paralelo
http://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/analyze/executing-tools/64bit-background.htm
Procesamiento en Paralelo

## Slide 20: Optimización de Geoprocesos: Procesamiento en memoria
http://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/analyze/modelbuilder/the-in-memory-workspace.htm
Procesamiento en memoria
Características:
  Escribir en memoria suele ser más rápido.
  Los datos escritos en el espacio de trabajo en memoria son temporales.
  EL espacio en memoria no admite: subtipos, dominios, representaciones, topologías, redes geométricas y datasets de red.
  No se pueden crear carpetas.
  Los campos automáticos de longitud (shape_length) y área (shape_area) desaparecen en memoria.
Requisitos:
  Tener memoria RAM disponible.

## Slide 21: Optimización de Geoprocesos: Procesamiento en memoria
http://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/analyze/modelbuilder/the-in-memory-workspace.htm
Procesamiento en memoria
Uso:
Escribir in_memory como ruta de salida.
http://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/analyze/modelbuilder/the-in-memory-workspace.htm

## Slide 22: Optimización de Geoprocesos: Cursores (módulo data access)
Cursores
Características:
  Permiten realizar operaciones de consulta y edición de datos.
  Arcgis cuenta con dos tipos de cursores: los cursores por defecto del módulo central arcpy y los cursores optimizados del módulo de acceso a los datos arcpy.da
  Existen tres tipos de cursores optimizados. Cursores de actualización de inserción y de búsqueda.
Requisitos:
  Datos tipo Tabla o vectoriales para consultar y editar atributos.
Uso:
  Se realiza por medio de scripts y expresiones de consola.
https://pro.arcgis.com/es/pro-app/arcpy/data-access/what-is-the-data-access-module-.htm

## Slide 23: Optimización de Geoprocesos: Cursores (módulo data access)
Cursores
codigos=[]
cursor= arcpy.SearchCursor("Lotes")
for predio in cursor:
codigos.append(predio.getValue("OBJECTID"))
print codigos
codigos=[]
with arcpy.da.SearchCursor("Lotes","OBJECTID")as cursor:
for fila in cursor:
codigos.append(fila[0])
print codigos
Cursor normal
Cursor optimizado

## Slide 24: Optimización de Geoprocesos: Expresiones de Consola
Expresiones de Consola
Características:
  Son scripts que funcionan ejecutándose desde la consola de Python embebida en Arcmap.
  Permiten hacer operaciones de forma simple sin la complejidad de la construcción de un Add-in, Script, Python toolbox o una herramienta construida con ArcObject.
  Interactúan con los datos cargados dentro de Arcmap y ArcCatalog.
Requisitos:
  Se recomienda que el código se valide empleando un software de desarrollo en Python. Ej: pyscripter, pythonwin, Pycharm, Etc.
Uso:
  Pueden usarse en la consola de Python de Arcgis y Arccatalog y en Model Builder haciendo uso de la herramienta Calculate Value.

## Slide 25: Optimización de Geoprocesos: Add-ins
Add-ins
Características:
  Un add-in es una personalización que se integra en una aplicación de ArcGIS for Desktop con el fin de proporcionar funciones complementarias para la realización de tareas personalizadas.
Requisitos:
  Ninguno.
Uso:
  Pueden usarse desde cualquier aplicación de ArcGIS for Desktop (ArcMap, ArcCatalog, ArcGlobe.
  ¿cuando usar un add-in? cuando se requiera el uso del ratón, en respuesta a un evento.
http://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/guide-books/python-addins/what-is-a-python-add-in.htm

## Slide 26: Exclusiones y condicionantes legales para actividades agrícolas, pecuarias y forestales:
Capa de información geográfica que representa las áreas de exclusión legal, condicionante o sin restricción para actividades agrícolas y forestales generada por la UPRA en el marco de las actividades misionales de la planificación del uso eficiente del suelo. Constituye una fuente de información generada como referencia para los procesos misionales de planificación.

## Slide 27
Áreas Condicionantes para actividades agrícolas, pecuarias y forestales
Humedales RAMSAR
Reservas Forestales Ley 2ª
Reservas de la Biósfera
Resguardos Indígenas
Tierras de Comunidades Negras
Sustracciones a Reservas Forestales de Ley 2ª
Distritos de Conservación de Suelos
Áreas de Recreación
Distritos de Manejo Integrado
Áreas de Patrimonio Mundial- Paisajes Culturales
Zonas de Reserva Campesina
Reservas Naturales de la Sociedad Civil – RNSC
Seguridad Aeroportuaria: Radio 13 km desde aeropuertos priorizados
Otros Humedales, Cuerpos de Agua y Drenajes Dobles y Sencillo (ronda 30 m.)
SINAP: Reservas forestales protectoras (Nacionales y regionales)
Zonas de protección y desarrollo de recursos naturales y medio ambiente
Elaboró UPRA 2017, con base en UAEPNN Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2016, Parques Nacionales Naturales v2; RUNAP v5; 2015, RNSC v1; 2017, Propuesta de Nuevas Áreas de Parques Nacionales Naturales de Colombia en la Orinoquia: Sábanas y Humedales de Arauca, Cinaruco, Alto Manacacias y Selvas Transicionales de Cumaribo. MADS, 2015, Sitios RAMSAR; 2013-2014; Zonas de protección y desarrollo de recursos naturales y medio ambiente Resoluciones 1814 de 2015 y 1628 de 2015; Resolución 2090 del 19 de Diciembre de 2014, Delimitación Páramo de Santurbán; 2015 - 2017, Complejos de páramos delimitados a escala 1:25.000 y 1:100.000; Zonas de Reserva Forestal 2012 y Sustracciones a las reservas forestales definidas en la Ley 2da de 1959; 2015, Reserva de la Biosfera. IAVH, 2012, Páramos a escala 1:100.000. Ministerio de Cultura, 2014, Paisaje Cultural Cafetero. INCODER, 2015, Resguardos Indígenas, Comunidades Negras, Ley 70 de 1993. IGAC, 2014, Cartografía Básica. ICANH, 2015, parques arqueológicos: San Agustín, Tierra adentro, Alto de los Ídolos, Ciudad Perdida, Alto de Piedras, La Mojana (parque y potencial arqueológico). IDEAM, 2014, Mapa de Cobertura de la Tierra. Gobernación de San Andrés, 2003, POT Isla San Andrés. Aeronáutica Civil, 2015, Aeródromos.

## Slide 28
SINAP: Parques Naturales Regionales
Áreas Arqueológicas Protegidas (con declaratoria)
SINAP: SPNN (PN, Reserva Natural, Área Natural única, SFF, Vía Parque)
Suelo Urbano
Páramos
Áreas de Exclusión para actividades agrícolas, pecuarias y forestales
Elaboró UPRA 2017, con base en UAEPNN Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2016, Parques Nacionales Naturales v2; RUNAP v5; 2015, RNSC v1; 2017, Propuesta de Nuevas Áreas de Parques Nacionales Naturales de Colombia en la Orinoquia: Sábanas y Humedales de Arauca, Cinaruco, Alto Manacacias y Selvas Transicionales de Cumaribo. MADS, 2015, Sitios RAMSAR; 2013-2014; Zonas de protección y desarrollo de recursos naturales y medio ambiente Resoluciones 1814 de 2015 y 1628 de 2015; Resolución 2090 del 19 de Diciembre de 2014, Delimitación Páramo de Santurbán; 2015 - 2017, Complejos de páramos delimitados a escala 1:25.000 y 1:100.000; Zonas de Reserva Forestal 2012 y Sustracciones a las reservas forestales definidas en la Ley 2da de 1959; 2015, Reserva de la Biosfera. IAVH, 2012, Páramos a escala 1:100.000. Ministerio de Cultura, 2014, Paisaje Cultural Cafetero. INCODER, 2015, Resguardos Indígenas, Comunidades Negras, Ley 70 de 1993. IGAC, 2014, Cartografía Básica. ICANH, 2015, parques arqueológicos: San Agustín, Tierra adentro, Alto de los Ídolos, Ciudad Perdida, Alto de Piedras, La Mojana (parque y potencial arqueológico). IDEAM, 2014, Mapa de Cobertura de la Tierra. Gobernación de San Andrés, 2003, POT Isla San Andrés. Aeronáutica Civil, 2015, Aeródromos.

## Slide 29
Procesamiento de Información (Ejercicio)
Capas Insumo
Modelos de Geoprocesamiento

## Slide 30
Modelos de Geoprocesamiento Optimizado (Buffer de Hidrología)
Procesamiento en Memoria
Procesamiento a 64 bits
Múltiples procesos en paralelo
Expresiones de Python
Buenas Prácticas
Cursores
Proceso Optimizado

## Slide 31
Modelos de Geoprocesamiento Optimizado (Restricciones y Condicionantes)
Procesamiento en Memoria
Procesamiento a 64 bits
Multiprocesamiento
Expresiones de Consola
Buenas Prácticas
Cursores
Proceso Optimizado

## Slide 32
Modelo de Geoprocesamiento
(Caso de Éxito)
Procedimiento Normal (23 horas)
Procedimiento Optimizado (10 Minutos)

## Slide 33
Criterios y variables
Componente FÍSICO
CLIMA
CONDICIONES CLIMÁTICAS
SUELOS
CONDICIONES DE ENRAIZAMIENTO Y TUBERIZACIÓN
SUELOS
DISPONIBILIDAD DE OXÍGENO
Temperatura
Pendiente
Profundidad efectiva
SUELOS
DISPONIBILIDAD DE HUMEDAD
Susceptibilidad a inundaciones
Régimen de humedad
SUELOS
DISPONIBILIDAD DE NUTRIENTES
Acidez
SUELOS
TOXICIDAD POR SALES, SODIO Y ALUMINIO
Salinidad y/o sodicidad
SUELOS
SUSCEPTIBILIDAD A PÉRDIDA DE SUELOS
Pendiente
FITOSANITARIO
RIESGO FITOSANITARIO
Temperatura
Precipitación
Brillo Solar
Textura
Pedregosidad
Textura
Pedregosidad
Textura
Drenaje natural
Capacidad de Intercambio Catiónico
Saturación de bases
Materia orgánica (%C)
Saturación de aluminio
Erosión actual
Susceptibilidad a deslizamientos
Precipitación
Humedad relativa
SUELOS
CAPACIDAD DE LABOREO

## Slide 34: Componente físico Criterio Condiciones de Enraizamiento
FeaturetoRasterx64_feature_layer
Proceso todo el país:
Tiempo sin optimización: 1 hora y 45 minutos
Tiempo con optimización: 32 minutos
Procesos intermedios
In_memory

## Slide 35: Componente físico Criterio Disponibilidad de Humedad
Proceso todo el país:
Tiempo sin optimización: 10 minutos
Tiempo con optimización: 6 minutos
Intersect a 64 bits
Feature to raster a 64 bits
Proceso todo el país:
Tiempo sin optimización: 7 minutos
Tiempo con optimización: 4 minutos

## Slide 36: Componente físico
Multipart to singlepart 64 bits
In_memory
Usada en procesos intermedios que no requieren ser guardados
Tiempo de optimización: De 5 a 10 minutos/proceso
Proceso todo el país:
Tiempo sin optimización: 11 minutos
Tiempo con optimización: 4 minutos
Adicionalmente mejora proceso
FeaturetoRaster
Otras herramientas utilizadas
Repair Geometry 64 bits

## Slide 37: Componente físico
Proceso estandarización de nombres
Fácil consulta por cualquier usuario
Permite revisión rápida de la capa para
la detección de errores de calificación
Ayuda en la implementación de rutinas
y desarrollo de aplicativos de consulta

## Slide 38
CAMBIO DE COBERTURA
INTEGRIDAD ECOLÓGICA
APROPIACIÓN DE AGUA
Cambio de cobertura
Conectividad estructural de las coberturas naturales.
Apropiación de agua
VARIACIÓN DEL CONTENIDO ESTIMADO DE CARBONO
Variación del contenido estimado de carbono
Índice de naturalidad.
Áreas de concentración de especies sensibles.
Criterios y variables
Componente SOCIOECOSISTÉMICO

## Slide 39: Componente socioecosistémico Criterio Cambio de Cobertura
Cursor join cursor 64 Bits
Intersect a 64 bits
Join cursor 64 bits
Feature to raster 64 bits
Mapa coberturas de la tierra 2010_2012. Ideam (2014)
Criterio cambio de cobertura

## Slide 40: Componente socioecosistémico Criterio Cambio de Cobertura
Cursor join cursor 64 Bits
Intersect a 64 bits
Join cursor 64 bits
Feature to raster 64 bits
Proceso todo el país:
Tiempo sin optimización: 2 horas
Tiempo con optimización: 1 hora
Proceso todo el país:
Tiempo sin optimización: 1 horas
Tiempo con optimización: 25 minutos
Proceso todo el país:
Tiempo sin optimización: 40 minutos
Tiempo con optimización: 15 minutos

## Slide 41: Rendimiento de los procesos
Chart: Criterios del Componente Socioecosistémico
| Incendios | Carbono | Agua | Integridad | Coberturas
Normal | 10 | 20 | 35 | 65 | 270
Optimizado | 7 | 11 | 20 | 40 | 150

## Slide 42
INDICADORES ECONÓMICOS
FATORES PRODUCTIVOS
TAMAÑO DE LA TIERRA RURAL
INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA
MERCADO LABORAL
SEGURIDAD CIUDADANA
INSTITUCIONALIDAD
BIENESTAS ECONÓMICO
Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) piña
Rendimientos de producción de piña
Tamaño tierra
Cercanía centros de servicios
Población en edad de trabajar PET 20-64
Años promedio de escolaridad
Índices de riesgo de amenazas
Asistencia técnica
Índice de Pobreza Multidimensional (IPM)
Oferta educativa agropecuaria
Cercanía centros de transformación, empaque y comercialización
Existencia de cultivos de piña
Distritos de riego
Desempeño fiscal
Predios certificados ICA
Líneas especiales de crédito(LEC) piña
Grado de participación agropecuaria
Centros de consumo
Precio de la tierra
Criterios y variables
Componente SOCIOECONÓMICO

## Slide 43: Componente socioeconómico Variables - Isócronas
Cost Distance a 64 bits
Proceso todo el país:
Tiempo sin optimización: 8 horas
Tiempo con optimización: 2:30 horas

## Slide 44: Componente socioeconómico Variables - Prediales
Identity a 64 bits
Proceso todo el país:
Tiempo sin optimización: 2 horas
Tiempo con optimización: 1:15 horas

## Slide 45: Componente socioeconómico Variables - Municipales

## Slide 46: Componente socioeconómico Criterios – Árboles de decisión
Intersect a 64 bits
Feature to raster a 64 bits
Proceso todo el país:
Tiempo sin optimización: 5 minutos
Tiempo con optimización: 1 minuto
Proceso todo el país:
Tiempo sin optimización: 9 minutos
Tiempo con optimización: 5 minutos

## Slide 47: Componente socioeconómico Criterios – Suma Ponderada
Feature to raster a 64 bits

## Slide 48: Componente socioeconómico
Árbol de decisión
Suma ponderada

## Slide 49
Formalización de la Propiedad
Rural vs Zonificación de Piña

## Slide 50
u
Se caracterizan zonas micro de intervención de la UAEGRTD
Zonas Potenciales a Priorizar
Predios con Falsa Tradición
Predios Sin Matricula Inmobiliaria
Predios con Mejoras Registradas
en Catastro
Predios sin Interrelación
Catastro-Registro
Área Condicionada y Sin Restricciones para Formalización de la Propiedad Privada

## Slide 51
Modelo de Geoprocesamiento Optimizado (Aptitud Predominante)
Proceso Optimizado
Proceso | Tiempo Inicial | Tiempo Proceso Optimizado
Intersect | 2 h 20 min | 40 min
Join | 23 h | 30 min

## Slide 52
SCRIPT DE PYTHON PARA LA GENERACIÓN DE GRUPOS DE POLÍGONOS ADYACENTES DE ACUERDO A UNA MAGNITUD ACUMULADA

## Slide 53
Parámetros ingresados por el usuario
1) GDB donde se almacenarán procesos intermedios.
2) GDB donde se almacenarán resultados finales
3) Feature Class poligonal objeto de la agrupación.
4) Campo numérico que contiene los valores que limitaran la conformación de los grupos.
5) Valor máximo permitido en la agrupación.
Procesamiento en memoria
Cursores
Procesamiento a 64 bits

## Slide 54
Polígonos de interés ingresados por el usuario para la zona de estudio.

## Slide 55
1,7
2,3
2,7
2,6
2,1
1,1
2,8
3,6
3
4,1
2,6
2,6
2,8
3,8
3,4
3,4
2,8
1,2
2,5
2,1
2,2
1,4
1,3
2,1
0,6
2,2
2,5
1,8
Valores para cada polígono de la zona de estudio. Por ejemplo valores de área.

## Slide 56
Construcción de una geometría que envuelve la zona en general.

## Slide 57
Selección de los polígonos más extremos que toquen la geometría envolvente.
16 polígonos fueron considerados como polígonos origen de las primeras agrupaciones.

## Slide 58
Determinación del primer polígono origen según el orden del campo OBJECTID de la capa ingresada por el usuario.

## Slide 59
El algoritmo realiza una selección de los polígonos adyacentes.
1,7

## Slide 60
Luego de la selección el algoritmo evalúa el área acumulada, si hay un exceso o defecto según el valor máximo ingresado por el usuario.
Si existe un defecto se realiza una nueva selección de polígonos vecinos al área acumulada.
1,7
2,3
3,6
2,8
En este caso hay un exceso en el área. La magnitud acumulada supera las 7ha.
La suma es de 10,4.

## Slide 61
El polígono con la mayor área debe ser deseleccionado.
1,7
2,3
3,6
2,8
Una nueva reevaluación le indica al algoritmo que el área cumulada cumple la condición y que se está por debajo del valor máximo ingresado por el usuario (6,7 hectáreas).

## Slide 62
El algoritmo establece de este modo el primer grupo.
Note que en este primer grupo 2 de los polígonos eran considerados como origen.
1,7
2,3
2,8
6,7

## Slide 63
El algoritmo toma esto en consideración y por esto toma el siguiente polígono origen libre según el orden del campo OBJECTID.

## Slide 64
El proceso continua con la lógica descrita, generando las selecciones de los polígonos vecinos, evaluando que el área acumulada esté dentro del máximo permitido y si hay un exceso o defecto de la misma.
2,7
3,6
3
4,1
2,6

## Slide 65
2,7
3,6
3
4,1
2,6
5,3
Se establece el Segundo grupo.
El proceso continua con la lógica descrita, generando las selecciones de los polígonos vecinos, evaluando que el área acumulada esté dentro del máximo permitido y si hay un exceso o defecto de la misma.

## Slide 66
2,6
De este modo cada polígono origen libre continua en el proceso (Siempre y cuando no haya sido incluido en ningún grupo) y se prosigue generando los bloques de agrupación.
Se establece el tercer grupo.
2,1
1,1
1,2
4,1
7

## Slide 67
Se continua estableciendo los demás grupos restantes con los polígonos origen.
7
5,7
6,5
5,3
4,6

## Slide 68
En este punto ya se han generado todos los posibles grupos con los polígonos origen habilitados. Sin embargo hay polígonos que aún no estan vinculados a un grupo.

## Slide 69
El algoritmo empieza un nuevo ciclo en donde se establece una nueva geometría envolvente para la generación de nuevos polígonos origen que darán lugar a nuevos grupos que cumplan las condiciones del usuario.

## Slide 70
Definición de nuevos polígonos origen para la segunda iteración.
Establecimiento de nuevos bloques de grupos.
6,4
6,9
5,9

## Slide 71
6,8
Definición de nuevos polígonos origen para la tercera iteración.
Establecimiento del nuevo y ultimo grupo.

## Slide 72
Finalmente los resultados son almacenados en un Feature Class dentro de la GDB de resultados finales. El usuario solamente debe construir una simbología por categorías según el campo “Groups”.
La herramienta genera unas estadísticas y un log del numero de grupos obtenidos.
6,8
4,6
6,4
5,3
6,8
6,5
6,9
7
5,9
5,3
5,7

## Slide 73
PREDIOS DEL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA (BOYACÁ)
GENERACIÓN DE GRUPOS DE PREDIOS
NO MENORES A 3.000 ha.

## Slide 74: Presentación de Resultados: Add-in Multicortes
Características:
  Permite realizar el corte de múltiples capas con respecto a una o varias zonas de interés o moldes y obtener las estadísticas de área de acuerdo con un campo definido.
Requisitos:
  Arcmap
  Mxd Configurado
  Geoprocesamiento en segundo plano (64 bits)
El nombre de la capa debe ir seguido de dos guiones y luego el campo sobre el cual se hacen las estadísticas.

## Slide 75: Presentación de Resultados: Add-in AptiTool
Características:
  Permite consultar y generar reporte del comportamiento de las variables según el componente o criterio que se seleccione.
Requisitos:
  Arcmap
  Estructura del proceso de zonificación
La capa del criterio que se desea consultar, debe estar contenida en la estructura de almacenamiento que se usa en el proceso de zonificación.

## Slide 76: Presentación de Resultados: Add-in AptiTool
Características:
  Permite consultar y generar reporte del comportamiento de las variables según el componente o criterio que se seleccione.
Requisitos:
  Arcmap
  Estructura del proceso de zonificación
La capas que se tienen al final de la ejecución son la del criterio original, adicionalmente la variable que se cargo y el data que contiene el punto de interés.
Resultado del reporte que genera la herramienta.

## Slide 77: Presentación de Resultados: Github
Características:
  Herramienta que permite poner a disposición del publico en general los resultados que tiene UPRA en el área de optimización de procesos.
  Libre descarga y también esta para que las personas aporten y conozcan lo que se realiza.

## Slide 78: Presentación de Resultados: Github
Características:
  Herramienta que permite poner a disposición del publico en general los resultados que tiene UPRA en el área de optimización de procesos.
  Libre descarga y también esta para que las personas aporten y conozcan lo que se realiza.

## Slide 79
GRACIAS
Autor / autores
Fuente: century gothic Bold
Tamaño: 18 – 28 pt